## Slide 1
Проектирование VxLAN\EVPN сети для повышения отказоустойчивости программного беспроводного контроллера Ubiquiti UniFi
Дизайн сетей ЦОД

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Проектирование VxLAN\EVPN сети для повышения отказоустойчивости программного беспроводного контроллера Ubiqutu UniFI
Евгений Мясников
Ведущий инженер группы развития и предоставления сервиса ТОО «AsiaBell»
(г. Караганда)

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Рассмотреть текущую схему работы беспроводной сети;
2. | Рассмотреть схему работы сети после внедрения VxLAN\EVPN;
3. | Настроить Overlay сеть;
4. | Произвести тест доступности удаленного гипервизора
Цель проекта: Обеспечить возможность миграции виртуальной машины беспроводного контроллера между гипервизорами VMware ESXi находящихся в разных местах

## Slide 6: Какие технологии использовались?
1. | Cisco Nexus9000v
2. | OSPF\BGP (Underlay)
3. | VxLAN\EVPN (Overlay)
4. | VMware ESXi 6.5

## Slide 7: Что есть сейчас?
Виртуальные машины межсетевых экранов VyOS сконфигурированные на работу с протоколом VRRP;
Виртуальная машина с Windows Server 2019 на которой развернут беспроводной контроллер Ubiquiti UniFi;
Большой широковещательный домен L2 в котором работают точки доступа

## Slide 8: Зачем вам L2?
Беспроводной контроллер автоматически обнаруживает точки доступа через механизм L2 multicast/UDP broadcast (в частности используется протокол UniFi Discovery Protocol).
Это упрощает внедрение и экономит время при развертывании беспроводной сети, так как точки доступа сразу появляются в контроллере как "Pending Adoption“;
UniFi Access Points по-умолчанию используют L2-широковещательные механизмы (Discovery Protocol, mDNS, UDP) для обнаружения контроллера;
Облегчает диагностику через логирование, трассировку, ping;
Уменьшает количество ACL-правил на межсетевых экранах

## Slide 9: Что хотим получить?
Обеспечить прозрачную миграцию виртуальной машины беспроводного контроллера на другой гипервизор;
Обеспечить возможность отказаться от использования семейства протоколов STP\RSTP и т.д;
Отказаться от «пробрасования» VLAN точек доступа через большое количество территориально разнесенных коммутаторов\маршрутизаторов

## Slide 11: Какие преимущества получим?
Использование Host Mobility при миграции виртуальной машины беспроводного контроллера позволит сохранять IP-адрес и MAC адрес при перемещении между гипервизорами при этом обеспечивая беспрерывную связность с точками доступа и абонентами;
Быстрое обновление маршрутов;
Нет необходимости в переконфигурации IP-адресов;
Лучшее решение при использовании технологий VMware vMoton и Storage vMotion
Балансировку нагрузки по ECMP для эффективного использования всех доступных путей в сети

## Slide 12: Network Based vs Host Based?
Выбор сделан в пользу Network-Based VXLAN потому что:
VxLAN инкапсуляция выполняется на ToR-коммутаторе (VTEP встроен в физическое сетевое устройство)
Более простой, централизованный контроль на уровне сети
Независим от гипервизора
Аппаратная инкапсуляция, высокая производительность

## Slide 13: Какой Service Interfaces?
Выбор сделан в пользу VLAN-based Service Interface потому что:
Легче применять ACL/политику на основе VLAN;
Простая конфигурационная гибкость;
Каждый VLAN ассоциируется с отдельным EVPN Instance и полностью изолированы друг от друга.
Vid=998
Vid=998
Vid=10
Vid=10
BD 998
BD 998
EVI=1
EVI=1
BD 10
BD 10
EVI=1
EVI=1

## Slide 14: Что получилось

## Slide 15: Что получилось

## Slide 16: Что получилось

## Slide 17: Что получилось

## Slide 18: Что получилось

## Slide 19: Что получилось

## Slide 20: Что получилось

## Slide 21: Выводы
Развертывание VxLAN\EVPN позволит нашей компании отказаться от использования STP\RSTP протоколов и снизит количество BUM-трафика;
С внедрением технологий VxLAN повысится доступность сервиса при аварийных ситуациях и сократится время простоя сервиса;
VXLAN/EVPN использует BGP EVPN как Control Plane, что позволяет легче масштабироваться;
VXLAN использует механизмы ECMP для эффективного использования всех доступных путей в сети, в отличие от VLAN, где используется STP\RSTP протоколы блокирующие некоторые пути.

## Slide 22: Ссылки
https://github.com/DeLFI901/OTUS_NETWORK_DATACENTER/tree/main/LABS/PROJECT
Основной проект живет здесь:
Связь со мной:
Telegram: @DeLFI901

## Slide 23
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–

## Slide 24: Спасибо за внимание!